# CL  adaptér s hlasitým poslechem

# pro ERICSSON 320, A2618, T28, T20

## Popis

- vstupní napětí 12 V

- dobíjí baterii mobilního telefonu

- ovládání hlasitosti - používáním ovladače hlasitosti, můžete zesilovat nebo zeslabovat zvuk v reproduktoru (popř. externím sluchátku)

- rotační kloub - kloub můžete ohýbat až o 180°. Můžete měnit polohu reproduktoru, podle toho jak potřebujete.

Pravidla bezpečné instalace

- Instalace držáku telefonu a základní jednotky nesmí bránit funkci airbagu

- Všechny komponenty musí být umístěny pod bodem H / Bod „H“ přibližně odpovídá kyčelnímu kloubu /

### Instalace sady

- pro CL HF sadu potřebujete mít v autě cigaretový  zapalovač

- vsuňte CL konektor do cigaretového zapalovače

- vsuňte telefonní konektor do telefonu /Toto pořadí je důležité. Pokud vsunete nejdříve konektor do telefonu a až potom sadu do zásuvky konektoru cigaretového zapalovače, bude sada nefunkční. To se týká i případu, že zásuvka se dostává pod napětí až po otočení klíčku zapalování a telefon je před tím připojen k sadě !!! /

- vsuňte konektor od mikrofonu do vstupu "MIC"

## Poznámky

- inteligentní nabíjení baterie - HF sada pracuje v režimu rychlonabíjení baterie. Poté co baterii plně nabije, přestane automaticky dobíjet, aby předešla přehřátí  a přebití baterie

- funkce "Udržovací nabíjení" - jestliže je baterie nabitá na 90%, režim rychlonabíjení se změní na režim "Udržovací nabíjení", aby předešla přehřátí a přebití baterie

#### Držák telefonu

- držák telefonu není součástí dodávky sady

- sadu je vhodné doplnit o vhodný – univerzální držák / mini magnetický, aretační MINI … /

# CL  adaptér s hlasitým poslechem

# pro ERICSSON 320, A2618, T28, T20

## Popis

- vstupní napětí 12 V

- dobíjí baterii mobilního telefonu

- ovládání hlasitosti - používáním ovladače hlasitosti, můžete zesilovat nebo zeslabovat zvuk v reproduktoru (popř. externím sluchátku)

- rotační kloub - kloub můžete ohýbat až o 180°. Můžete měnit polohu reproduktoru, podle toho jak potřebujete.

Pravidla bezpečné instalace

- Instalace držáku telefonu a základní jednotky nesmí bránit funkci airbagu

- Všechny komponenty musí být umístěny pod bodem H / Bod „H“ přibližně odpovídá kyčelnímu kloubu /

### Instalace sady

- pro CL HF sadu potřebujete mít v autě cigaretový  zapalovač

- vsuňte CL konektor do cigaretového zapalovače

- vsuňte telefonní konektor do telefonu /Toto pořadí je důležité. Pokud vsunete nejdříve konektor do telefonu a až potom sadu do zásuvky konektoru cigaretového zapalovače, bude sada nefunkční. To se týká i případu, že zásuvka se dostává pod napětí až po otočení klíčku zapalování a telefon je před tím připojen k sadě !!! /

- vsuňte konektor od mikrofonu do vstupu "MIC"

## Poznámky

- inteligentní nabíjení baterie - HF sada pracuje v režimu rychlonabíjení baterie. Poté co baterii plně nabije, přestane automaticky dobíjet, aby předešla přehřátí  a přebití baterie

- funkce "Udržovací nabíjení" - jestliže je baterie nabitá na 90%, režim rychlonabíjení se změní na režim "Udržovací nabíjení", aby předešla přehřátí a přebití baterie

#### Držák telefonu

- držák telefonu není součástí dodávky sady

- sadu je vhodné doplnit o vhodný – univerzální držák / mini magnetický, aretační MINI … /