# CL  adaptér s hlasitým poslechem /s možností přepnutí na soukromý hovor s externím sluchátkem  pro NK 32xx, 33xx, 82xx

## Popis

- vstupní napětí 12 V

- dobíjí baterii mobilního telefonu

- ovládání hlasitosti - používáním ovladače hlasitosti, můžete zesilovat nebo zeslabovat zvuk v reproduktoru (popř. externím sluchátku)

- externí sluchátko & funkce "soukromý hovor"

- přepnutí na soukromý hovor se aktivuje mechanickým zasunutím konektoru sluchátka do těla sady

Pravidla bezpečné instalace

- Instalace držáku telefonu a základní jednotky nesmí bránit funkci airbagu

- Všechny komponenty musí být umístěny pod bodem H / Bod „H“ přibližně odpovídá kyčelnímu kloubu /

### Instalace sady

- pro CL HF sadu potřebujete mít v autě cigaretový  zapalovač

- vsuňte CL konektor do cigaretového zapalovače

- vsuňte telefonní konektor do telefonu

- vsuňte konektor od mikrofonu do vstupu "MIC"

- nevsunujte konektor od sluchátka do vstupu pro sluchátko na HF sadě / tím byste aktivovali režim soukromý hovor /

- jestliže je připojeno externí sluchátko sada je v režimu soukromý hovor

## Poznámky

- inteligentní nabíjení baterie - HF sada pracuje v režimu rychlonabíjení baterie. Poté co baterii plně nabije, přestane automaticky dobíjet, aby předešla přehřátí  a přebití baterie

- funkce "Udržovací nabíjení" - jestliže je baterie nabitá na 90%, režim rychlonabíjení se změní na režim "Udržovací nabíjení", aby předešla přehřátí a přebití baterie

#### Držák telefonu

- držák telefonu není součástí dodávky sady

- sadu je vhodné doplnit o vhodný – univerzální držák / mini magnetický, aretační MINI … /

# CL  adaptér s hlasitým poslechem /s možností přepnutí na soukromý hovor s externím sluchátkem  pro NK 32xx, 33xx, 82xx

## Popis

- vstupní napětí 12 V

- dobíjí baterii mobilního telefonu

- ovládání hlasitosti - používáním ovladače hlasitosti, můžete zesilovat nebo zeslabovat zvuk v reproduktoru (popř. externím sluchátku)

- externí sluchátko & funkce "soukromý hovor"

- přepnutí na soukromý hovor se aktivuje mechanickým zasunutím konektoru sluchátka do těla sady

Pravidla bezpečné instalace

- Instalace držáku telefonu a základní jednotky nesmí bránit funkci airbagu

- Všechny komponenty musí být umístěny pod bodem H / Bod „H“ přibližně odpovídá kyčelnímu kloubu /

### Instalace sady

- pro CL HF sadu potřebujete mít v autě cigaretový  zapalovač

- vsuňte CL konektor do cigaretového zapalovače

- vsuňte telefonní konektor do telefonu

- vsuňte konektor od mikrofonu do vstupu "MIC"

- nevsunujte konektor od sluchátka do vstupu pro sluchátko na HF sadě / tím byste aktivovali režim soukromý hovor /

- jestliže je připojeno externí sluchátko sada je v režimu soukromý hovor

## Poznámky

- inteligentní nabíjení baterie - HF sada pracuje v režimu rychlonabíjení baterie. Poté co baterii plně nabije, přestane automaticky dobíjet, aby předešla přehřátí  a přebití baterie

- funkce "Udržovací nabíjení" - jestliže je baterie nabitá na 90%, režim rychlonabíjení se změní na režim "Udržovací nabíjení", aby předešla přehřátí a přebití baterie

#### Držák telefonu

- držák telefonu není součástí dodávky sady

- sadu je vhodné doplnit o vhodný – univerzální držák / mini magnetický, aretační MINI … /