# CL  adaptér s hlasitým poslechem / s možností soukromého hovoru /

# pro SIEMENS C25, S25, C35, S35, M35

## Popis

- vstupní napětí 12 V nebo 24V

- dobíjí baterii mobilního telefonu

- klip s externím mikrofonem, konektorem pro externí sluchátko a ovládačem hlasitosti poslechu

- ovládání hlasitosti - používáním ovladače hlasitosti, můžete zesilovat nebo zeslabovat zvuk v reproduktoru (popř. externím sluchátku)

- kloubem můžete měnit polohu reproduktoru, podle toho jak potřebujete.

- externí sluchátko & funkce "soukromý hovor“. Stisknete-li tlačítko pro "soukromý hovor", poslech se přepne z externího reproduktoru do externího sluchátka

## Zapojení sady a příprava pro provoz

- zasuňte sadu do zásuvky cigaretového zapalovače

- konektor sady zasuňte do mobilního telefonu

- sada je připravena pro provoz

- LED dioda na těle externího reproduktoru signalizuje zeleně že je sada zapojena

## Hlasitý poslech

- přepněte přepínač na klipu do polohy hlasitý hovor

- příchozí hovor je signalizován vyzváněním v externím reproduktoru

- přijměte hovor jako obvykle stisknutím tlačítka na mobilní telefonu

- zapojení externího sluchátka nemá ne tento režim žádný vliv

## Soukromý poslech

- ujistěte se zda máte v klipu připojeno externí sluchátko

- přepněte přepínač na klipu do polohy soukromý hovor

- příchozí hovor je signalizován vyzváněním v externím sluchátku

## Upozornění

- doporučujeme po ukončení hovoru v soukromém režimu přepnout sadu do režimu hlasitého poslechu. Pokud zůstane sada v soukromém režimu, vyzvánění bude reprodukováno externím sluchátkem a příchozí hovory nemusíte registrovat.

Pravidla bezpečné instalace

- Instalace držáku telefonu a základní jednotky nesmí bránit funkci airbagu

- Všechny komponenty musí být umístěny pod bodem H / Bod „H“ přibližně odpovídá kyčelnímu kloubu /

#### Držák telefonu

- držák telefonu není součástí dodávky sady

- sadu je vhodné doplnit o vhodný – univerzální držák / mini magnetický, aretační MINI … /

# CL  adaptér s hlasitým poslechem / s možností soukromého hovoru /

# pro SIEMENS C25, S25, C35, S35, M35

## Popis

- vstupní napětí 12 V nebo 24V

- dobíjí baterii mobilního telefonu

- klip s externím mikrofonem, konektorem pro externí sluchátko a ovládačem hlasitosti poslechu

- ovládání hlasitosti - používáním ovladače hlasitosti, můžete zesilovat nebo zeslabovat zvuk v reproduktoru (popř. externím sluchátku)

- kloubem můžete měnit polohu reproduktoru, podle toho jak potřebujete.

- externí sluchátko & funkce "soukromý hovor“. Stisknete-li tlačítko pro "soukromý hovor", poslech se přepne z externího reproduktoru do externího sluchátka

## Zapojení sady a příprava pro provoz

- zasuňte sadu do zásuvky cigaretového zapalovače

- konektor sady zasuňte do mobilního telefonu

- sada je připravena pro provoz

- LED dioda na těle externího reproduktoru signalizuje zeleně že je sada zapojena

## Hlasitý poslech

- přepněte přepínač na klipu do polohy hlasitý hovor

- příchozí hovor je signalizován vyzváněním v externím reproduktoru

- přijměte hovor jako obvykle stisknutím tlačítka na mobilní telefonu

- zapojení externího sluchátka nemá ne tento režim žádný vliv

## Soukromý poslech

- ujistěte se zda máte v klipu připojeno externí sluchátko

- přepněte přepínač na klipu do polohy soukromý hovor

- příchozí hovor je signalizován vyzváněním v externím sluchátku

## Upozornění

- doporučujeme po ukončení hovoru v soukromém režimu přepnout sadu do režimu hlasitého poslechu. Pokud zůstane sada v soukromém režimu, vyzvánění bude reprodukováno externím sluchátkem a příchozí hovory nemusíte registrovat.

Pravidla bezpečné instalace

- Instalace držáku telefonu a základní jednotky nesmí bránit funkci airbagu

- Všechny komponenty musí být umístěny pod bodem H / Bod „H“ přibližně odpovídá kyčelnímu kloubu /

#### Držák telefonu

- držák telefonu není součástí dodávky sady

- sadu je vhodné doplnit o vhodný – univerzální držák / mini magnetický, aretační MINI … /