GIGA glass GHC 40  - návod k instalaci

1) zvolte si vhodné místo pro instalaci vnitřní patky na vnitřní straně okna tak, aby do tohoto místa nezasahovaly žádné topné vodiče vyhřívání zadního okna, dráha stěrače atd.

2) Okno pečlivě umyjte čistícím prostředkem a vysušte jej hadříkem

3) Jestliže je teplota okna nižší než 20°C, zahřejte okno fénem.

4) Odstraňte ochranný papír z lepící pásky, která je přilepená k vnitřní patce. Doporučujeme také lepící pásku zahřát. Přitiskněte patku kabelem vzhůru na sklo přibližně na 30 vteřin.Optimální síla spoje je dosáhnuta po 24 hodinách zasychání za pokojové teploty.

5) Nyní veďte kabel podél těsnící gumičky okna. Jestliže chcete, můžete kabel připevnit ke sklu, když použijete přiložené sponky.

6) Instalace vnější patky

Vnitřní a vnější patka by měly být instalovány naproti sobě. Připojte anténní zářič ke vnější patce. Upravte úhel antény, abyste dosáhli požadované polohy antény.

Připevnění vnější patky (viz bod 2-4)

Anténní zářič byste měli vyšroubovat před vjezdem do automatické myčky aut.