DVOJITÝ STOLNÍ DOBÍJEČ UFO S LCD SIGNALIZACÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

- AC ADAPTÉR

Vsuňte jack AC adaptéru do vstupu dobíječe a druhý konektor do zásuvky.

Bliknutí displaye znamená, že dobíječ je připraven k dobíjení (Stand-by).

- NABÍJENÍ TELEFONU – PŘEDNÍ SLOT

Vložením telefonu do předního slotu začne dobíječ automaticky nabíjet. Po dobití telefonu se rychlonabíjecí proces změní na udržovací. Ikona pro dobíjení svítí po celou dobu dobíjení. Signalizace dobíjení probíhá současně na displeji telefonu.

- NABÍJENÍ BATERIE – ZADNÍ SLOT

Vložení baterie telefonu do zadního slotu začne automaticky proces rychlonabíjení. Toto je indikováno na displeji dobíječe blikáním symbolu baterie a CHG. Po úplném nabití baterie přestane blikat symbol baterie a CHG a rozsvítí se indikátor FULL. Současně se změní rychlonabíjení na udržovací dobíjení, které nemá vliv na životnost baterie.

- VYBÍJENÍ BATERIE – ZADNÍ SLOT

Vložením baterie telefonu do zadního slotu a stisknutím tlačítka na pravé straně začne vybíjení baterie. Toto je indikováno blikáním DIS. Ihned po úplném vybití baterie dobíječ začne automaticky nabíjet. Svítí-li indikátor FULL, nikdy znovu nevybíjejte baterii.

UPOZORNĚNÍ !

- Ni-Cd, Ni-MH baterie jsou potřeba před nabitím nejdříve vybít, pokud jednu z těchto baterií používáte krátkou dobu. Pro větší životnost těchto baterií je třeba je občas vybít.

- Vybíjení trvá mnohem déle než nabíjení, proto vybíjejte baterii, je-li skoro vybitá.

- Doba pro vybíjení je u každé baterie jiná, záleží na její kapacitě (650 mAh baterie je nabitá po 90 minutách, nicméně vybití této baterie trvá 4-5 hodin).

- Používejte pouze přiložený AC adaptér. Použitím jiného adaptéru ztrácíte záruku.

- Ni-Cd, Ni-MH baterie se při vybíjení a plném dobití trochu zahřívají. Jde o normální jev.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

vstupní napětí: DC 7V – 13,5 V

dobíjecí proud: 400 – 500 mA

vybíjecí proud: 100 – 200 mA

DVOJITÝ STOLNÍ DOBÍJEČ UFO S LCD SIGNALIZACÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

- AC ADAPTÉR

Vsuňte jack AC adaptéru do vstupu dobíječe a druhý konektor do zásuvky.

Bliknutí displaye znamená, že dobíječ je připraven k dobíjení (Stand-by).

- NABÍJENÍ TELEFONU – PŘEDNÍ SLOT

Vložením telefonu do předního slotu začne dobíječ automaticky nabíjet. Po dobití telefonu se rychlonabíjecí proces změní na udržovací. Ikona pro dobíjení svítí po celou dobu dobíjení. Signalizace dobíjení probíhá současně na displeji telefonu.

- NABÍJENÍ BATERIE – ZADNÍ SLOT

Vložení baterie telefonu do zadního slotu začne automaticky proces rychlonabíjení. Toto je indikováno na displeji dobíječe blikáním symbolu baterie a CHG. Po úplném nabití baterie přestane blikat symbol baterie a CHG a rozsvítí se indikátor FULL. Současně se změní rychlonabíjení na udržovací dobíjení, které nemá vliv na životnost baterie.

- VYBÍJENÍ BATERIE – ZADNÍ SLOT

Vložením baterie telefonu do zadního slotu a stisknutím tlačítka na pravé straně začne vybíjení baterie. Toto je indikováno blikáním DIS. Ihned po úplném vybití baterie dobíječ začne automaticky nabíjet. Svítí-li indikátor FULL, nikdy znovu nevybíjejte baterii.

UPOZORNĚNÍ !

- Ni-Cd, Ni-MH baterie jsou potřeba před nabitím nejdříve vybít, pokud jednu z těchto baterií používáte krátkou dobu. Pro větší životnost těchto baterií je třeba je občas vybít.

- Vybíjení trvá mnohem déle než nabíjení, proto vybíjejte baterii, je-li skoro vybitá.

- Doba pro vybíjení je u každé baterie jiná, záleží na její kapacitě (650 mAh baterie je nabitá po 90 minutách, nicméně vybití této baterie trvá 4-5 hodin).

- Používejte pouze přiložený AC adaptér. Použitím jiného adaptéru ztrácíte záruku.

- Ni-Cd, Ni-MH baterie se při vybíjení a plném dobití trochu zahřívají. Jde o normální jev.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

vstupní napětí: DC 7V – 13,5 V

dobíjecí proud: 400 – 500 mA

vybíjecí proud: 100 – 200 mA