Instalační sada s hlasitým poslechem bez pevné instalace – mr Handsfree

Popis

- univerzální jednotka s integrovaným reproduktorem

- napájení sady ze zásuvky cigaretového zapalovače

- plastový univerzální mini magnetický držák mobilního telefonu

- externí mikrofon

- napájecí napětí 12 – 24 V

- dobíjí baterii mobilního telefonu

- přizpůsobovací kabel pro připojení konkrétního mobilního telefonu

Popis jednotlivých částí

1. Konektor pro připojení mikrofonu

2. LED diodu ZAP/VYP

3. Napájecí kabel s CL adaptérem pro připojení do zásuvky cigaretového zapalovače

4. Kabel pro připojení mobilního telefonu

5. Tlačítko k vypnutí reproduktoru a mikrofonu / soukromý hovor /

6. externí mikrofon

7. Nástroje pro instalaci

7A "samolepící suché zipi pro uchycení základní jednotky

7B přípravek pro uchycení základní jednotky

8. Sponky pro upevnění kabelu mikrofonu

9. Nástroje pro instalaci mobilního telefonu

9A Magnetický držák

9B Magnet, který se upevní na zadní část mobilního telefonu

10. Přizpůsobovací kabel a konektor pro mobilní telefon (není obsažen) "Zvláštní dodávka"

Instalace

# Bezpečné umístění držáku universální sady

# Žádný z instalovaných komponentů nesmí omezovat ovládání vozidla a výhled.Rovněž nesmí zakrývat kontrolky, přístroje a výdechy větrání nebo vytápění vozidla. Nesmí zasahovat do prostoru vymezeného pro činnost bezpečnostních nafukovacích vaků.

Všechny komponenty musí být umístěny pod bodem H / Bod „H“ přibližně odpovídá kyčelnímu kloubu /

Upevnění základní jednotky

- Připevněte základní jednotku. Máte dvě možnosti

- A – pomocí suchých zipů (7A). Určené místo musí být zcela čisté.

B - Přišroubujte držák (7B) na místo, kam chcete sadu instalovat. Umístěte sadu na držák, nejdřív zatlačením, potom posunutím do správné pozice. Když se Vám povede sadu správně připevnit, uslyšíte cvaknutí.

Upevnění Vašeho mobilního telefonu

- Sejměte nálepku lepící plochy na zadní straně magnetu. (9B) a pevně ho přitiskněte na zadní stranu mobilního telefonu.

- Sejměte nálepku lepící plochy na zadní straně magnetického držáku (9A) a přilepte ho na viditelné místo na Vaší palubní desce.

Upozornění – při snímání telefonu z držáku vždy použijte tlačítko na boku telefonu. Stiskem tohoto tlačítka dojde k rozšíření mezery mezi oběma magnety a tím i ke zmenšení magnetických sil. Pokud toto tlačítko nepoužijete, hrozí odlepení magnetu .

Připojení mikrofonu

- Umístěte mikrofon (6) na palubní desku použitím samolepícího suchého zipu. Připojte kabel mikrofonu do konektoru (1) základní jednotky

- Teď použij 3 sponky (8) k upevnění kabelu mikrofonu.

Upozornění - pro nejlepší výkon by měl být mikrofon umístěn 40 - 50 cm od řidičových úst. Ujistěte se, že mikrofon je nasměrován k řidiči.

Připojení napájení

- Vyjměte zapalovač ze zdířky a zapojte do ní napájecí kabel (3)

- LED dioda bude svítit zeleně

- LED dioda svítí červeně: . mr. Handsfree je vypnutá

- LED dioda svítí oranžově:  mr. Handsfree je zapnutá

Upozornění - Mr. Handsfree sada je vybavena adaptérem 12/24V DC. Tzn. tato sada může být využita ve všech automobilech s tímto napětím.

Připojení mobilního telefonu

- ke kabelu (4) připojte přizpůsobovací kabel (10) pro konkrétní typ telefonu

Ovládání mr. Handsfree

Zapnutí

Zmáčkněte červené tlačítko (5) - LED dioda (2) svítí oranžově - Vaše sada je aktivována pro hlasitý odposlech

Příjem hovoru

Automatický příjem - nastavíte na telefonu.

Ruční příjem - tlačítkem na telefonu.

Pro kvalitativně lepší komunikaci mluvte směrem k mikrofonu.

Volání

Číslo volte a hovor započněte obvyklým způsobem. Mluvit můžete po navázání spojení.

Soukromý hovor

1/ Tuto funkci podporují telefony Nokia 5110/6110/7110 a ERICSSON 628/688/888/768/788/T10/T18/A1018

2/ Zmáčkněte červené tlačítko (5) - LED dioda svítí červeně - nyní je pro hovor aktivován mikrofon a sluchátko v telefonu.

Ukončení hovoru

Pro ukončení konverzace zavěste Váš hovor jako obvykle. Reproduktor se vypne během 10 sekund.

Údržba

- Vždy odpojte napájecí kabel, když handsfree nepoužíváte